Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Видеосенсор | SONY Super HAD |
| Разрешение | 600 твл |
| Чувствительность | 0,05 люкс |
| Объектив | Boardlens |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100000 сек |
| Видеовыход | 1 Вольт/75 Ом (ССIR) |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 48 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Тип обогрева | Автоматический |
| Мощность обогревателя | 2 Вт |
| Питание | 12 Вольт (±10%) |
| Потребляемый ток, не более | 0,3 Ампер |
| Температурный режим | -45° ~ +50°C |
| Корпус | Алюминий |
| Габариты | 60x82x130 мм |

Примеры изображений с уличной камеры Germikom F-4

| Изображение с камеры | Разрешение |
| --- | --- |

Особенности

Черно-белая уличная видеокамера GERMIKOM F-4 представляет собой законченное решение, как для уличного, так и для внутреннего видеонаблюдения.
Охранные видеокамеры GERMIKOM  обладают рядом уникальных решений, повышающих надежность и качество систем видеонаблюдения в целом:

- Защита от повышенного напряжения питания до 30 Вольт. При напряжения питания свыше 13,5 Вольт охранная видеокамера отключается.

- Защита от переполюсовки питания

- Устойчивая работа видеокамеры при падении напряжения питания до 9 Вольт

- Электронный фильтр, повышающий четкость изображения в дневное время

- Компенсация задней засветки

- Возможность дополнительной регулировки резкости

- Возможность замены объектива

Широкий выбор углов обзора

| Камера | GERMIKOM F-4 |
| --- | --- |
| Угол обзора | 110° | 90° | 78° | 56° | 44° | 28° | 21° | 12° | 10° | 6° |

Устройство и принцип работы

GERMIKOM F-4 - это черно-белая  охранная видеокамера высокого разрешения с объективом с фиксированной диафрагмой.

Охранная видеокамера GERMIKOM F-4 конструктивно состоит из видеомодуля GERMIKOM, герметичного корпуса и кронштейна, разработанных и выпускаемых подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ».

Уличные камеры GERMIKOM формируют видеосигнал на твердотельном приемнике высокого разрешения в стандарте CCIR (50 Герц, 625 строк). Сигнал может выводиться непосредственно на цифровую систему видеонаблюдения, бытовой ТВ-приемник (вход VIDEO IN), видеомонитор или видеомагнитофон. При необходимости могут быть использованы свитчеры, мультиплексоры и другое видеооборудование.

Питание камеры должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания = 12 В (±10%) ; 1,0 А (в комплект не входит).

Конструкция

|  | 1. Модульная камера видеонаблюдения. 2. Оптическое стекло. 3. Уплотнительные прокладки. 4. Нагревательный элемент. 5. Термореле. 6. Гермовводы. |
| --- | --- |

Установка и соединение

К установке и подключению охранной видеокамеры GERMIKOM F-4 должен допускаться квалифицированный технический персонал, имеющий опыт работы с системами видеонаблюдения.

Установка уличной видеокамеры:

- Крепление кронштейна камеры на вертикальную поверхность ( стена , столб и т.д.) не подверженную вибрации.

- Подключение кабелей камеры к кабельной трассе, замер напряжения питания камеры на соответствие рекомендуемому, контроль наличия на выходе видеосигнала.

- Регулировка положения камеры на реальную зону обзора по видеомонитору, фиксация термокожуха на кронштейне.

Если необходима дополнительная регулировка резкости, то следует:

- Вскрыть камеру (два винта на задней стенке).

- Ослабить стопорный винт на держателе объектива.

- Отрегулировать резкость по видеомонитору.

- Закрепить стопорный винт на держателе объектива.

- Закрыть камеру (два винта на задней стенке).

Схема установки

Схема соединения