Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Видеосенсор | SONY EXview HAD |
| Разрешение | 420 твл |
| Чувствительность | 0,003 люкс |
| Объектив | Варифокальный с АРД |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100000 сек |
| Видеовыход | 1 Вольт/75 Ом (ССIR) |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 48 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Тип обогрева | Автоматический |
| Мощность обогревателя | 6 Вт |
| Питание | 12 Вольт (±10%) |
| Потребляемый ток, не более | 0,65 Ампер |
| Температурный режим | -45° ~ +50°C |
| Корпус | Алюминий |
| Габариты | 60x82x170 мм |

Примеры изображений

| Изображение с камеры | Разрешение |
| --- | --- |

Варифокальные углы обзора

Широкий выбор углов обзора

| Камера | GERMIKOM FX-3 |
| --- | --- |
| Угол обзора | 150°-56° | 86°-36° | 36°-16° |

| 150° | 56° |
| --- | --- |
| 86° | 36° |
| 36° | 16° |

Особенности

Черно-белая камера слежения GERMIKOM FX-3 представляет собой законченное решение, как для уличных, так и для внутренних систем видеонаблюдения.
Видеокамера оснащена 1/3 дюймовым видеосенсором EXview HAD, формирующим изображение с чувствительностью 0,003 люкс и разрешением 420 твл. В серии камер FX-3 используется модульная камера видеонаблюдения с варифокальным объективом с АРД, позволяющий работать в условиях постоянно изменяющейся освещенности объекта. Камеры предназначены для видеонаблюдения в условиях средней или очень низкой освещенности, где не требуется высокая детализация.

Камера слежения GERMIKOM FX-3 обладает рядом уникальных возможностей, повышающих надежность и качество системы видеонаблюдения в целом:

- Защита от повышенного напряжения питания до 30 Вольт. При превышении  питания свыше 13,5 Вольт камера отключается.

- Защита от переполюсовки питания

- Устойчивая работа камеры при падении напряжения питания до 9 Вольт

- Электронный фильтр, повышающий четкость изображения в дневное время

- Компенсация задней засветки

- Возможность подстройки угла обзора под конкретные задачи системы видеонаблюдения

- Возможность дополнительной регулировки резкости

Устройство и принцип работы

GERMIKOM FX-3 - это уличные черно-белые высокочувствительные камеры слежения с варифокальным объективом с функцией АРД.

Камера GERMIKOM FX конструктивно состоит из видеомодуля GERMIKOM, герметичного корпуса и кронштейна, разработанных и выпускаемых подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ».

Видеокамера формирует видеосигнал на твердотельном приемнике в стандартах CCIR (черно-белые) и PAL (цветные). Сигнал может непосредственно выводиться на цифровую систему видеонаблюдения, бытовой ТВ-приемник (вход VIDEO IN), видеомонитор или видеомагнитофон, при необходимости могут быть использованы свитчеры, мультиплексоры и другое видеооборудование.

Питание камеры видеонаблюдения должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания  12 Вольт (±10%) ; 1,0 Ампер (в комплект не входит).

Конструкция

|  | 1. Камера видеонаблюдения с варифокальным объективом с АPД. 2. Оптическое стекло. 3. Уплотнительные прокладки. 4. Нагревательный элемент. 5. Термореле. 6. Гермовводы. |
| --- | --- |

Установка и соединение

К установке и подключению видеокамер должен допускаться квалифицированный технический персонал, имеющий опыт работы с системами видеонаблюдения.

Установка уличной видеокамеры:

- Крепление кронштейна камеры слежения на вертикальную поверхность ( стена , столб и т.д.) не подверженную вибрации.

- Подключение кабелей камеры к кабельной трассе, замер напряжения питания камеры на соответствие. рекомендуемому, контроль наличия на выходе видеосигнала.

- Вскрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке).

- Регулировка объектива на реальную зону обзора по видеомонитору.

- Настройка резкости изображения по монитору.

- Закрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке).

- Окончательная регулировка положения камеры на реальную зону обзора по видеомонитору, фиксация камеры на кронштейне.

Схема установки

Схема соединения