#### Технические характеристики

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Питание | 12 Вольт (±10%) |
| Потребляемый ток, не более | 0,16 Ампер |
| Тип обогрева | Автоматический |
| Мощность обогревателя | 2 Вт |
| Прокладки | Стойкая резина |
| Гермовводы | Никелированные |
| Стекло | Оптическое полированное |
| Тип крепления камеры | Плавающие латунные стойки |
| Температурный режим | -45° ~ +50°C |
| Корпус | Алюминий |
| Габариты | 60х82х130 мм с кронштейном |
| Внутренние размеры | 44х44х60 мм |
| Покрытие | Эпоксиполиэфирное |

#### Особенности

Термокожух предназначен для работы в самых жестких климатических условиях.

Благодаря применению оптического полированного стекла отсутствуют оптические и цветовые искажения изображений камер.

#### Устройство и принцип работы

Термокожухи Germikom GM-60 предназначены для установки в них модульных видеокамер.

Термокожухи Germikom GM конструктивно состоят из герметичного корпуса и кронштейна, разработанных и выпускаемых подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ».

Герметичный корпус оснащен платой термореле, внутренним нагревательным элементом, колодками для подключения камеры и внешних кабелей.

Кронштейн для кожуха с двумя степенями свободы, поставляемый в комплекте, имеет крепежный винт с резьбой 1/4 дюйма.

Обогрев внутреннего пространства термокожуха осуществляется за счет внутреннего нагревательного элемента, управляемого термореле, который включает подогрев при t +10°C, и отключает, когда температура достигает +20°C.

| Параметры конструкции | Модель Germikom GM |
| --- | --- |
|  | GM-60 | GM-100 | GM-160 |
| Мощность нагревательного Элемента, Вт. | 2 | 6 | 6 |
| Крепление камеры в кожухе | Стойки | Хомут | Винт |

#### Конструкция

|  | 1. Оптическое стекло. 2. Уплотнительные прокладки. 3. Нагревательный элемент. 4. Термореле. 5. Гермовводы. |
| --- | --- |

#### Установка и соединение

Схема установки

Схема соединения