#### Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Угол излучения | 80° |
| Длина волны излучения | 880 нм |
| Питание | 12 Вольт (±10%) |
| Масса | 0,9 кг |
| Цвет корпуса | Металлик |
| Габариты | 82x67x67 мм |

#### Особенности

| Мощность прожектора, Вт | Дальность подсветки (м) для сенсора (типа матрицы) |
| --- | --- |
|  | ProV 420 твл (0,1 лк) | Super HAD 420 твл (0,05 лк) | EXview HAD 420 твл (0,003 лк) | Super HAD 600 твл (0,05 лк) | EXview HAD 600 твл (0,003 лк) |
| 4 | 20 | 25 | 35 | 20 | 25 |
| 6 | 24 | 30 | 40 | 24 | 30 |
| 10 | 32 | 40 | 60 | 32 | 40 |

ИК-прожектор Germikom GR-80 предназначен для использования в составе систем видеонаблюдения для скрытой подсветки объекта наблюдения в условиях недостаточной освещенности.

ИК-прожектор GERMIKOM GR-80, разработанный и выпускаемый подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ», содержит излучатель на основе светодиодов со встроенной формирующей оптикой.

Конструктивно прожектор состоит из корпуса, выполненного из алюминиевого сплава, платы излучателя, платы фотодатчика и кронштейна. Лицевая сторона корпуса, где размещены излучатели, закрыта инфракрасным светофильтром.

Задняя часть корпуса имеет ребра охлаждения. На нижней стенке прожектора имеется крепежное отверстие под прилагаемый кронштейн с резьбой 1 / 4 дюйма.

Длина волны ИК-прожекторов - 880 нм.

Электропитание прожектора GERMIKOM GR должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания = 12V (±10%) ; (в комплект не входит).

#### Испытания

| Дистанция 15 м, мощность 4 Вт. |  | Дистанция 15 м, мощность 6 Вт. |  | Дистанция 15 м, мощность 10 Вт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Испытания проводились с камерой видеонаблюдения с матрицей Super HAD, 420 твл, 0,05 лк.

Устройство и принцип работы

ИК-прожектор GERMIKOM GR предназначен для использования в составе систем видеонаблюдения для скрытой подсветки объекта наблюдения в условиях недостаточной освещенности.

ИК-прожектор GERMIKOM GR, разработанный и выпускаемый подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ», содержит излучатель на основе светодиодов со встроенной формирующей оптикой.

Конструктивно прожектор состоит из корпуса, выполненного из алюминиевого сплава, платы излучателя, платы фотодатчика и кронштейна. Лицевая сторона корпуса, где размещены излучатели, закрыта инфракрасным светофильтром.

Задняя часть корпуса имеет ребра охлаждения. На нижней стенке прожектора имеется крепежное отверстие под прилагаемый кронштейн с резьбой 1 / 4 дюйма .

ИК-прожектор GERMIKOM GR обеспечивает подсветку объекта наблюдения при отсутствии света или недостаточной освещенности, включаясь автоматически по сигналу фотодатчика.

Длина волны ИК-прожекторов - 880 нм.

Конструкция

#### Установка и соединение

Схема установки


Схема соединения

#### Потребляемый ток

| ИК-прожектор | Мощность потребления, (Вт) | Потребляемый ток, не более |
| --- | --- | --- |
| GR-80 |  |  |
|  | 4 | 0,4 Ампер |
|  | 6 | 0,65 Ампер |
|  | 10 | 0,9 Ампер |