#### Технические характеристики

| угол излучения | 50˚ |
| --- | --- |
| 1. длина волны излучения | 880 нм |
| 2. напряжение питания | 12 В (+ 10%) |
| 3. габариты | D30х45 мм |
| 4. масса | 0,1 кг |
| 5. цвет | черный |

#### Особенности

| Мощность прожектора, Вт | Дальность подсветки (м) для сенсора (типа матрицы) |
| --- | --- |
|  | ProV (0,1 лк) | Super HAD 420 твл (0,05 лк) | EXview HAD 420 твл (0,003 лк) | Super HAD 600 твл (0,05 лк) | EXview HAD 600 твл (0,003 лк) |
| 1,2 | 9 м | 11 м | 15 м | 9 м | 11 м |

Компактный ИК прожектор MR-50 обеспечивает угол подсветки 50˚ градусов и может устанавливаться на расстояние до 15 м от контролируемой зоны. Работает этот прожектор от стабилизированного источника питания с напряжением 12 В (+ 10%) в температурном диапазоне от –45 до +50 ˚С, потребляет 1,2 Вт, не нуждается в дополнительном теплоотводе и стандартно комплектуется П-образным кронштейном, позволяющим легко и просто установить направление падения ИК лучей в процессе монтажа устройства. Корпус MR-50 изготовлен из прочного алюминия, полностью герметичен, а строгий дизайн, нейтральный черный цвет и компактные размеры делают этот прожектор подходящим практически для любого интерьера.

#### Рекомендации по эксплуатации

Для обеспечения бесперебойной работы этого прожектора, напряжение на его входе должно поддерживаться в пределах 12В(+10%) при токе потребления 0, 15 А. Поэтому, используя MR-50 в системах видеонаблюдения, необходимо учитывать на каком расстоянии от источника питания планируется установить данный ИК прожектор, и какие возможны потери в сети его питания.

Этот ИК прожектор стабильно работает в диапазоне внешних температур от – 45 до +50 ˚С, не требуя дополнительного теплоотвода. Герметичный корпус MR-50 выполнен из прочного алюминиевого сплава, а П-образный кронштейн позволяет легко установить направление подсветки непосредственно в процессе монтажа устройства, при помощи двух установочных винтов.

При эксплуатации MR-50, особенно в условиях высокой запыленности и/или загазованности необходимо периодически проводить очистку защитного ИК светофильтра прожектора. Во избежание образования на поверхности светофильтра царапин от абразива, очистка должна осуществляться только влажной x/б тканью с обязательной сменой контактирующей поверхности ткани после каждой протирки. Недопустимо применять для очистки светофильтра какие-либо растворители или химические реагенты, которые могут разъесть стекло или вызвать его помутнение.

Используя ИК прожектор, модель MR-50, необходимо соблюдать все вышеуказанные условия эксплуатации данного устройства, а также четко следовать указаниям инструкции к применению. При нарушении нормальной работы прожектор надо отключить от источника питания и связаться с производителем или с дилером. При нарушении нормальной работы прожектор надо отключить от источника питания и связаться с производителем или с дилером.

#### Устройство и принцип работы

Миниатюрный ИК прожектор, модель МR-50, работает от стабилизированного источника питания с напряжением 12В (+10%), потребляет 1,2 Вт, обеспечивает угол подсветки 50 градусов и не требует дополнительного теплоотвода. В отличие от большинства представленных на современном рынке аналогов, МR-50 комплектуется П-образным кронштейном, позволяющим устанавливать направление подсветки в процессе монтажа прожектора.

Как любой ИК прожектор серии Germikom MR, модель МR-50, представляет собой ИК излучатель, установленный внутри прочного алюминиевого корпуса. Задняя часть корпуса выполнена в виде ребер охлаждения, а на лицевой стороне, где расположен ИК излучатель, сделано оптическое окно, закрытое ИК светофильтром. Используемые в прожекторах этой серии ИК излучатели созданы на базе светодиодов со встроенной формирующей оптикой, имеют рабочий диапазон 880 нм и обеспечивают дальность подсветки от 9 до 15 м, в зависимости от видеосенсора камеры наблюдения, работающей в тандеме с МR-50. Светодиоды разработаны по уникальной технологии специально для ТПГ «КОМКОМ» и изготавливаются на современной линии по производству кремниевых пластин, обеспечивающей высокую повторяемость характеристик кристаллов. Основу светодиодов составляют специально разработанные кристаллы арсенида галлия с легирующими добавками, повышающими яркость свечения, а используемые для их оснащения защитные линзы изготавливаются из специального материала, свободно пропускающего ИК лучи.

#### Конструкция

#### Установка и соединение

Схема установки


Схема соединения