#### Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Конструкция | Врезная |
| Разрешение видеомодуля | 400 твл |
| Чувствительность видеомодуля | до 1 м - 0 лк от 1 м - 0,1 лк |
| Аудиоканал | Аудиопроцессор Motorola |
| Разборчивость речи | ГОСТ 16600-72, не хуже 2-го класса |
| Температурный диапазон | от -45º до +50º |
| Класс защиты корпуса | IP 43 |
| Питание | от монитора |
| Подключение к монитору | 4-х проводное |
| Угол обзора по диагонали | 85º |
| Выходная мощность динамика | 0,6 Вт |
| Максимальная длина линии до монитора | 100 м, видео по коаксиальному кабелю, сечение проводов не менее 0,75 мм |

#### Особенности

Установка видеодомофона все больше приобретает форму необходимости. На территорию предприятия, офиса или административного здания вход должен быть строго ограничен. Наиболее простым и недорогим способом обеспечить контроль и ограничение доступа является установка видеодомофона с цветной видеопанелью Germikom P-10. К тому же, установка видеодомофона с панелью серии Germikom является идеальным решением для обеспечения безопасности жильцов многоквартирных домов. Применение вызывных панелей Germikom P практически исключает несанкционированный проход нежелательных гостей в помещение. Установка видеодомофона достаточно проста и не занимает много времени. Антивандальное исполнение P-10 исключает механические повреждения панели со стороны злоумышленников. Специализированный чип Motorola  гибко регулирует усиление микрофона и динамика в зависимости от окружающей обстановки. Реле коммутации, которое монтируется при установке видеодомофона, дает возможность управлять различными запорными устройствами.

Линейка представлена в трёхцветном исполнении: серебро, чёрный, бронза.

#### Конструкция

|  | 1. Крепёжное отверстие. 2. Динамик. 3. Скрытая камера. 4. Кнопка вызова. 5. ИК-подсветка. 6. Микрофон. |
| --- | --- |

#### Рекомендации по подключению

Для соединения видеомонитора с вызывной панелью видеодомофона используется 4-х жильный кабель.

Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм2.

При длине кабеля 100 м, использовать провода сечением не менее 0,75 мм2, для передачи видео использовать только коаксиальный кабель.

Провод «видео» должен быть экранирован.

При длине кабельной линии более 10 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель.

#### Установка и соединение

Схема установки

Убедитесь в работоспособности видеодомофона, подключив панель и монитор к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте наличия линий электропитания в радиусе 0,5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините видеопанель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы. Закрепите видеопанель в соответствие с данным руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.
Внимание! Подсоединения проводить при отключённом от питающей сети оборудовании.

Схема соединения

#### Цветовая раскладка проводов

Соответствие цветовой раскладки проводов
выходного кабеля панели
входным контактам монитора

| Commax DVP-4HP | Commax DVP-4MT (4 ME) | Kocom KVM-604 |
| --- | --- | --- |