#### Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Конструкция | Накладная |
| Подключение к монитору | 4-х проводное |
| Разрешение видеомодуля | 400 твл |
| Чувствительность видеомодуля | до 1 м - 0 лк от 1 м - 0,1 лк |
| Угол обзора по диагонали | 85º |
| Аудиоканал | Аудиопроцессор Motorola |
| Выходная мощность динамика | 0,6 Вт |
| Разборчивость речи | ГОСТ 16600-72, не хуже 2-го класса |
| Максимальная длина линии до монитора | 100 м, видео по коаксиальному кабелю, сечение проводов не менее 0,75 мм |
| Температурный диапазон | от -45º до +50º |
| Класс защиты корпуса | IP 43 |
| Питание | от монитора |

#### Особенности

Видеодомофон представляет собой двустороннее переговорное устройство, состоящее из монитора и видеопанели, которая монтируется, как правило, на внешней стороне двери. Нередко видеодомофон необходимо установить на косяк двери или калитки, при этом панель должна идеально смотреться на фасаде здания. Вызывные панели Germikom P-2 полностью удовлетворяют вышеуказанным требованиям, то есть могут устанавливаться под углом 45 ° при помощи углового крепления, входящего в комплект. Установка видеодомофона с вызывной панелью Germikom P-2 является лучшим средством избежать посещения нежелательных гостей. Камера видеонаблюдения, динамик, кнопка вызова, микрофон, инфракрасная подсветка - составные части, которыми снабжена вызывная видеопанель Germikom P-2. Антивандальное исполнение видеопанели видеодомофона позволяет устанавливать устройство в многолюдных местах, не боясь повреждений со стороны злоумышленников. Корпус видеопанели видеодомофона выполнен из высокопрочного сплава, который защищает электронную систему панели видеодомофона от атмосферных осадков.

Линейка видеопанелей видеодомофона представлена в трёхцветном исполнении: серебро, чёрный, бронза.

Конструкция

|  | 1. Крепёжное отверстие. 2. Динамик. 3. Скрытая камера. 4. ИК-подсветка. 5. Кнопка вызова. 6. Микрофон. |
| --- | --- |

#### Рекомендации по подключению

Для соединения монитора видеодомофона с вызывной панелью используется 4четырёхжильный кабель.

Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм2.

При длине кабеля 100 м, использовать провода сечением не менее 0,75 мм2, для передачи видео использовать только коаксиальный кабель.

Провод «видео» должен быть экранирован.

При длине кабельной линии более 10 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель.

#### Установка и соединение

Схема установки

Убедитесь в работоспособности системы, подключив панель и монитор видеодомофона к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте присутствия линий электропитания в радиусе 0,5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините видеопанель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы видеодомофона. Закрепите панель в соответствие с руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.
Внимание! Подсоединения проводить при отключённом от питающей сети оборудовании.

Схема соединения

#### Цветовая раскладка проводов

Соответствие цветовой раскладки проводов
выходного кабеля панели
входным контактам монитора

| Commax DVP-4HP | Commax DVP-4MT (4 ME) | Kocom KVM-604 |
| --- | --- | --- |