#### Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Конструкция | Накладная |
| Подключение к монитору | 4-х проводное |
| Разрешение видеомодуля | 400 твл |
| Чувствительность видеомодуля | 1 лк |
| Угол обзора по диагонали | 85º |
| Аудиоканал | Аудиопроцессор Motorola |
| Выходная мощность динамика | 0,6 Вт |
| Разборчивость речи | ГОСТ 16600-72, не хуже 2-го класса |
| Максимальная длина линии до монитора | 100 м, видео по коаксиальному кабелю, сечение проводов не менее 0,75 мм |
| Температурный диапазон | от -45º до +50º |
| Класс защиты корпуса | IP 43 |
| Питание | от монитора |

#### Особенности

При установке видео домофона в многоквартирный дом жильцы дополнительно оплачивают услуги консьержа. Посетитель сначала связывается с консьержем, а тот, в свою очередь, с квартирой. Чтобы консьерж смог услышать звуковой сигнал, поступающий с видеопанели видео домофона, динамик должен обладать мощным звуковым сигналом. Цветная вызывная панель GERMIKOM P-30 для видео домофона идеально подходит для установки в шумных местах. Благодаря большому внутреннему пространству панели, а так же использованию 40-мм майларового динамика, усиливается громкость сигнала. Видео домофон с вызывной панелью Germikom P-30 может выполнять функцию охраны помещения, причем круглосуточно. Встроенная инфракрасная подсветка, закамуфлированная под шильдик «CALL», позволяет наблюдать за пространством перед дверью в полной темноте. Антивандальное исполнение вызывной панели Germikom P-30 для видео домофона защищает устройство от дождевых брызг и снега, что позволяет устанавливать видеопанель на улице.

Линейка представлена в трёхцветном исполнении: серебро, чёрный, бронза.

#### Конструкция

|  | 1. Крепёжное отверстие. 2. Динамик. 3. ИК-подсветка. 4. Скрытая камера. 5. Кнопка вызова. 6. Микрофон. |
| --- | --- |

#### Рекомендации по подключению

Для соединения видеомонитора с видеопанелью видео домофона используется 4-х жильный кабель.

Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм2.

При длине кабеля 100 м, использовать провода сечением не менее 0,75 мм2, для передачи видео использовать только коаксиальный кабель.

Провод «видео» должен быть экранирован.

При длине кабельной линии более 10 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель.

#### Установка и соединение

Схема установки

Убедитесь в работоспособности системы, подключив видеопанель и монитор к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте наличия линий электропитания в радиусе 0,5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините видеопанель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы видео домофона. Закрепите видеопанель в соответствие с данным руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.
Внимание! Подсоединения проводить при отключённом от питающей сети оборудовании.

Схема соединения

#### Цветовая раскладка проводов

Соответствие цветовой раскладки проводов
выходного кабеля видеопанели
входным контактам монитора

| Commax DVP-4HP | Commax DVP-4MT (4 ME) | Kocom KVM-604 |
| --- | --- | --- |