#### Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Конструкция | Накладная |
| Подключение к монитору | 4-х проводное |
| Разрешение видеомодуля | 400 твл |
| Чувствительность видеомодуля | 1 лк |
| Угол обзора по диагонали | 85º |
| Аудиоканал | Аудиопроцессор Motorola |
| Выходная мощность динамика | 0,6 Вт |
| Разборчивость речи | ГОСТ 16600-72, не хуже 2-го класса |
| Максимальная длина линии до монитора | 100 м, видео по коаксиальному кабелю, сечение проводов не менее 0,75 мм |
| Температурный диапазон | от -45º до +50º |
| Класс защиты корпуса | IP 43 |
| Питание | от монитора |

#### Особенности

Домофон с видеопанелью – это переговорное устройство, предотвращающее несанкционированный доступ в помещение посторонних лиц. Переговорные устройства могут устанавливать на подъезды, этажные коридоры и даже отдельные квартиры. Антивандальная видеопанель Germikom P-40 предназначена для использования в качестве переговорного устройства видеодомофонной системы. Конструктивно-технологические особенности видеопанели позволяют устанавливать ее на улице в условиях высокой вероятности вандализма. Класс защиты корпуса видеопанели IP-43, предохраняющий электронику от водяных брызг и снега. Накладная видеопанель Р-40 обладает особенно громким звуком, поэтому идеально подходит для установки и эксплуатации переговорных устройств на улице или в шумном помещении. Цветная вызывная панель серии Germikom оснащена скрытой камерой видеонаблюдения, что важно при визуальном контроле за происходящем перед входной дверью.

Линейка представлена в трёхцветном исполнении: серебро, чёрный, бронза.

#### Конструкция

|  | 1. Крепёжное отверстие. 2. Динамик. 3. ИК-подсветка. 4. Скрытая камера. 5. Кнопка вызова. 6. Микрофон. |
| --- | --- |

#### Рекомендации по подключению

В переговорном устройстве для соединения видеомонитора с вызывной панелью используется 4-х жильный кабель.

Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм2.

При длине кабеля 100 м, использовать провода сечением не менее 0,75 мм2, для передачи видео использовать только коаксиальный кабель.

Провод «видео» должен быть экранирован.

При длине кабельной линии более 10 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель.

#### Установка и соединение переговорного устройства

Схема установки

Убедитесь в работоспособности переговорного устройства, подключив вызывную панель и монитор к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте наличия линий электропитания в радиусе 0, 5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините вызывную панель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы. Закрепите вызывную панель в соответствие с данным руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.
Внимание! Подсоединения проводить при отключённом от питающей сети оборудовании.

Схема соединения

#### Цветовая раскладка проводов

Соответствие цветовой раскладки проводов
выходного кабеля вызывной панели
входным контактам монитора

| Commax DVP-4HP | Commax DVP-4MT (4 ME) | Kocom KVM-604 |
| --- | --- | --- |