#### Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Конструкция | Накладная |
| Подключение к монитору | 4-х проводное |
| Разрешение видеомодуля | 400 твл |
| Чувствительность видеомодуля | 1 лк |
| Угол обзора по диагонали | 85º |
| Аудиоканал | Аудиопроцессор Motorola |
| Выходная мощность динамика | 0,6 Вт |
| Разборчивость речи | ГОСТ 16600-72, не хуже 2-го класса |
| Максимальная длина линии до монитора | 100 м, видео по коаксиальному кабелю, сечение проводов не менее 0,75 мм |
| Температурный диапазон | от -45º до +50º |
| Класс защиты корпуса | IP 43 |
| Питание | от монитора |

#### Особенности

Простым, но в тоже время надежным устройством контроля и ограничения доступа можно назвать домофон с вызывной панелью Germikom P-60. Видеопанель домофона предназначена для установки на косяки дверей и калитки. Оригинальный дизайн, различное цветовое исполнение панели P-60 для домофона позволяют модели идеально смотреться на фасаде любого здания (офис, предприятие, многоквартирный или частный дом). Эта модель отличается повышенной ударопрочностью за счет утолщенных стенок. Класс защиты корпуса видеопанели IP-43, предохраняющий электронику от водяных брызг и снега. Видеопанели для домофонов P-60 приспособлены к суровым климатическим условиям, что позволяет эксплуатировать устройство в широком температурном диапазоне от -45° до +50 °. Антивандальное покрытие видеопанели для домофона способно противостоять механическим повреждениям со стороны вандалов. В комплект поставки видеопанели для домофона входит угловой крепление, которое позволяет устанавливать устройство под углом 45 °.

Линейка представлена в трёхцветном исполнении: серебро, чёрный, бронза.

#### Конструкция

|  | 1. Крепёжное отверстие. 2. Динамик. 3. ИК-подсветка. 4. Скрытая камера. 5. Кнопка вызова. 6. Микрофон. |
| --- | --- |

#### Рекомендации по подключению

Для соединения видеомонитора с вызывной панелью видеодомофона используется 4-х жильный кабель.

Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм2.

При длине кабеля 100 м, использовать провода сечением не менее 0,75 мм2, для передачи видео использовать только коаксиальный кабель.

Провод «видео» должен быть экранирован.

При длине кабельной линии более 10 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель.

#### Установка и соединение

Схема установки

Убедитесь в работоспособности системы, подключив панель и монитор видеодомофона к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте наличия линий электропитания в радиусе 0,5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините видеопанель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы. Закрепите панель в соответствие с данным руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.
Внимание! Подсоединения проводить при отключённом от питающей сети оборудовании.

Схема соединения

#### Цветовая раскладка проводов

Соответствие цветовой раскладки проводов
выходного кабеля панели
входным контактам монитора

| Commax DVP-4HP | Commax DVP-4MT (4 ME) | Kocom KVM-604 |
| --- | --- | --- |