Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Видеосенсор | SONY EXview HAD |
| Разрешение | 420 твл |
| Чувствительность | 0,003 люкс |
| Объектив | Boardlens |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100000 сек |
| Видеовыход | 1 Вольт/75 Ом (ССIR) |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 48 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Тип обогрева | Автоматический |
| Мощность обогревателя | 2 Вт |
| Питание | 12 Вольт (±10%) |
| Потребляемый ток, не более | 0,6 Ампер |
| Температурный режим | -45° ~ +50°C |
| Корпус | Алюминий |
| Габариты | 116x82x130 мм |

Возможности камеры видео наблюдения

Камера  GERMIKOM R-3 имеет самую дальнюю дистанцию эффективной подсветки, достигнутую сочетанием компонентов устройства.

Максимальные возможности инфракрасной подсветки

Сочетание матрицы SONY ExView HAD и мощных ик-кристаллов делает камеру GERMIKOM R-3 флагманом среди камер серии R. Решение с дальностью эффетивного наблюдения до 50 метров в полной темноте сравнимо с использованием уличной камеры с мощными ИК-прожекторами, а согласованность углов обзора и углов подсвета сильно упрощает монтаж и наладку. Такие возможности камеры особенно эффективны для наблюдения за большими площадями и периметрального видеонаблюдения.

Широкий выбор углов обзора и углов инфракрасной подсветки

| Камера | Germikom R-3 |
| --- | --- |
| Угол обзора | 90° | 78° | 56° | 44° | 28° | 21° | 12° | 10° | 6° |
| Угол подсветки | 80° | 80° | 50° | 50° | 30° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Дальность подсветки | 20м | 20м | 35м | 35м | 40м | 50м | 50м | 50м | 50м |

Испытания

| День | Ночь |
| --- | --- |

Устройство и принцип работы

Камера видео наблюдения Germikom R-3 конструктивно состоит из видеомодуля Germikom, герметичного корпуса, кронштейна и двух ИК-прожекторов, разработанных и выпускаемых подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ».

Две инфракрасных подсветки, согласованные с углами обзора камеры располагаются справа и слева по бокам корпуса и обеспечивают подсветку объекта наблюдения при отсутствии света, а также при недостаточной освещенности охраняемого объекта. Автоматическое включение прожекторов при недостаточной освещенности обеспечивается специально разработанной схемой управления, которая не реагирует на случайное изменение освещения в ночное время. Например, если в камеру видео наблюдения попадает яркий свет фар проезжающего автомобиля, то это изменение внешнего освещения игнорируется , а инфракрасная подсветка будет продолжать светить.

Длина волны излучения ИК-прожекторов - 880 нм.

Питание камеры должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания  12 Вольт (+/-10%), 1 Ампер (блок питания в комплект не входит).

Конструкция

|  | 1. Модульная камера GERMIKOM. 2. Оптическое стекло. 3. Уплотнительные прокладки. 4. Нагревательный элемент. 5. Термореле. 6. Гермовводы. |
| --- | --- |

Установка и соединение

К установке и подключению видеокамер с инфракрасной подсветкой должен допускаться квалифицированный технический персонал, имеющий опыт работы с системами видеонаблюдения.

Установка уличной камеры видео наблюдения серии R-3

- Крепление кронштейна камеры на вертикальную поверхность ( стена , столб и т.д.) не подверженную вибрации.

- Подключение кабелей камеры к кабельной трассе, замер напряжения питания камеры на соответствие рекомендуемому, контроль наличия на выходе видеосигнала

При необходимости дополнительной регулировки резкости следует выполнить следующие действия:

- Вскрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке).

- Регулировка объектива на реальную зону обзора по видеомонитору.

- Закрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке).

- Регулировка положения камеры на реальную зону обзора по видеомонитору, фиксация термокожуха на кронштейне.

Схема установки

Схема соединения