Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Видеосенсор | SONY Super HAD |
| Разрешение | 600 твл |
| Чувствительность | 0,05 люкс |
| Объектив | Boardlens |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100000 сек |
| Видеовыход | 1 Вольт/75 Ом (ССIR) |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 48 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Тип обогрева | Автоматический |
| Мощность обогревателя | 2 Вт |
| Питание | 12 Вольт (±10%) |
| Потребляемый ток, не более | 0,6 Ампер |
| Температурный режим | -45° ~ +50°C |
| Корпус | Алюминий |
| Габариты | 116x82x130 мм |

Эффективное совмещение технологий

Подавляющее большинство уличных видеокамер, установленных на объектах, ночью становятся "слепыми" при пропадании источников исскуственного освещения. Этот факт сильно повышает риск незаметного проникновения нарушителей на охраняемый объект. Для решения задач по повышению эффективности систем видеонаблюдения Группой Компаний "Комком" была разработана серия камер GERMIKOM-R с уникальными возможностями. Группе разработчиков компании "Топаз Электроникс", входящей в состав Группы Компаний "Комком", удалось воплотить в едином продукте сразу 3 технологии: камеру наблюдения, мощную ИК-подсветку и герметичный термокожух. Для достижения максимальной эффективности, все компоненты камер GERMIKOM-R разрабатываются и изготавливаются в России, на производстве Группы Компаний "КОМКОМ".

Инфракрасный прожектор

Для достижения максимальной дальности подсветки были специально разработаны излучающие кристаллы GaAs повышенной мощности. Затем были рассчитаны линзы с пятью углами рассеивания, для совмещения углов камер наблюдения и углов свечения инфракрасных прожекторов. Эта инновация, ранее широко не применяющаяся для систем безопасности, позволила добиться равномерного, качественного изображения ночью. Испытания показали, что качество картинки в любое время суток остается практически одинаковым.

Камеры наблюдения

Для того, чтобы добиться максимальной эффективности работы продукта были разработаны несколько типов видеокамер, различных по чувствительности и разрешающей способности. В камерах наблюдения был реализован электронный фильтр повышения четкости, который автоматически повышает четкость изображения днем и снижает уровень шумов ночью. Кроме этого, в состав камеры входит специальная плата управления, отключающая видеокамеру при  напряжении питания свыше 13, 6 Вольт.

Особенности

Черно-белая камера наблюдения Germikom R-4 оснащена 1/3 дюймовым видеосенсором Super HAD, формирующим изображение с чувствительностью 0,05 люкс и разрешением 600 твл. Камера предназначена для использования на объектах, где важна детализация элементов изображения в условиях средней или очень низкой освещенности.

Широкий выбор углов обзора и углов подсветки

| Камера | Germikom R-4 |
| --- | --- |
| Угол обзора | 90° | 78° | 56° | 44° | 28° | 21° | 12° | 10° | 6° |
| Угол подсветки | 80° | 80° | 50° | 50° | 30° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Дальность подсветки | 12м | 12м | 20м | 20м | 24м | 32м | 32м | 32м | 32м |

Испытания

| День | Ночь |
| --- | --- |

Устройство и принцип работы

GERMIKOM R-4 - это уличные черно-белые камеры наблюдения высокого разрешения стандартной чувствительности с объективом с фиксированной диафрагмой.

GERMIKOM R-4 конструктивно состоит из видеомодуля Germikom, герметичного корпуса, кронштейна и двух ИК-прожекторов, разработанных и выпускаемых подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ».

Видеокамера формирует видеосигнал на твердотельном приемнике в стандартах CCIR (черно-белое). Сигнал может  выводиться непосредственно на цифровую систему видеонаблюдения, бытовой ТВ-приемник (вход VIDEO IN), видеомонитор или видеомагнитофон, при необходимости могут быть использованы свитчеры, мультиплексоры и другое видеооборудование.

Два инфракрасных прожектора, расположенные справа и слева по бокам корпуса, обеспечивают подсветку объекта наблюдения при отсутствии света или недостаточной освещенности. Включение прожекторов происходит автоматически по сигналу встроенного фотодатчика.

Длина волны излучения ИК-прожекторов - 880 нм.

Питание камеры наблюдения должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания = 12В (+/-10%), (в комплект не входит).

Конструкция

|  | 1. Модульная видеокамера. 2. Оптическое стекло. 3. Уплотнительные прокладки. 4. Нагревательный элемент. 5. Термореле. 6. Гермовводы. |
| --- | --- |

Установка и соединение

К установке и подключению видеокамер должен допускаться квалифицированный технический персонал, имеющий опыт работы с системами видеонаблюдения.

Установка уличной видеокамеры:

- Крепление кронштейна камеры на вертикальную поверхность ( стена , столб и т.д.) не подверженную вибрации

- Подключение кабелей камеры к кабельной трассе, замер напряжения питания камеры на соответствие рекомендуемому, контроль наличия на выходе видеосигнала

- Визуальная проверка свечения инфракрасных прожекторов путем закрытия камеры светонепропускающим материалом

- Вскрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке)

- Регулировка объектива на реальную зону обзора по видеомонитору

- Закрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке)

- Регулировка положения камеры на реальную зону обзора по видеомонитору, фиксация термокожуха на кронштейне

Схема установки

Схема соединения