Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Видеосенсор | SONY EXview HAD |
| Разрешение | 420 твл |
| Чувствительность | 0,003 люкс |
| Объектив | Варифокальный с АРД |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100000 сек |
| Видеовыход | 1 Вольт/75 Ом (ССIR) |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 48 дБ |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Тип обогрева | Автоматический |
| Мощность обогревателя | 6 Вт |
| Питание | 12 Вольт (±10%) |
| Потребляемый ток, не более | 0,9 Ампер |
| Температурный режим | -45° ~ +50°C |
| Корпус | Алюминий |
| Габариты | 116x82x170 мм |

Особенности

Черно-белые видеокамеры Germikom RX-3 оснащены 1/3 дюймовым видеосенсором EXview HAD, формирующим изображение с чувствительностью 0,003 люкс и разрешением 420 твл. В серии камер RX-3 используется видеомодуль с варифокальным объективом с АРД, позволяющий работать в условиях постоянно изменяющейся освещенности объекта. Камеры предназначены для видеонаблюдения в условиях средней или очень низкой освещенности объекта, где не требуется высокая детализация.

Широкий выбор углов обзора и углов подсветки

| Камера | Germikom RX-3 |
| --- | --- |
| Угол обзора | 150°-56° | 86°-36° | 36°-16° |
| Угол подсветки | 80°+50° | 50°+30° | 30°+20° |
| Дальность подсветки | 20 м | 35 м | 40 м |

Испытания

| День | Ночь |
| --- | --- |

Устройство и принцип работы

Germikom RX-3 - это уличные черно-белые высокочувствительные стандартного разрешения камеры с варифокальным объективом с функцией АРД.

Камера видеонаблюдения Germikom RX-3 конструктивно состоит из видеомодуля Germikom, герметичного корпуса, кронштейна и двух ИК-прожекторов, разработанных и выпускаемых подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ».

Видеокамера формирует видеосигнал на твердотельном приемнике в стандартах CCIR (черно-белое). Сигнал может выводиться на цифровую систему видеонаблюдения, бытовой ТВ-приемник (вход VIDEO IN), видеомонитор или видеомагнитофон, при необходимости могут быть использованы свитчеры, мультиплексоры и другое видеооборудование.

Два инфракрасных прожектора, расположенные справа и слева по бокам корпуса, обеспечивают подсветку объекта наблюдения при отсутствии света или недостаточной освещенности. Включение прожекторов происходит автоматически по сигналу встроенного фотодатчика.

Длина волны излучения ИК-прожекторов - 880 нм.

Питание камеры видеонаблюдения должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания = 12В (+/-10%), (в комплект не входит).

Конструкция

|  | 1. Камера с варифокальным объективом с АPД. 2. Оптическое стекло. 3. Уплотнительные прокладки. 4. Нагревательный элемент. 5. Термореле. 6. Гермовводы. |
| --- | --- |

Установка и соединение

К установке и подключению видеокамер должен допускаться квалифицированный технический персонал, имеющий опыт работы с системами видеонаблюдения.

Установка уличной видеокамеры:

- Крепление кронштейна камеры на вертикальную поверхность ( стена , столб и т.д.) не подверженную вибрации.

- Подключение кабелей камеры к кабельной трассе, замер напряжения питания камеры на соответствие рекомендуемому, контроль наличия на выходе видеосигнала.

- Вскрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке).

- Регулировка объектива на реальную зону обзора по видеомонитору.

  - варифокального на угол обзора и резкость.

- Закрытие термокожуха камеры (два винта на задней стенке).

- Регулировка положения камеры на реальную зону обзора по видеомонитору, фиксация термокожуха на кронштейне.

Схема установки

Схема соединения