Технические характеристики

| параметры | значения |
| --- | --- |
| Видеосенсор | SONY Super HAD |
| Разрешение | 420 твл |
| Чувствительность | 0,003 лк |
| Объектив | Boardlens |
| Видеовыход | 1 В / 75 Ом (CCIR) |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 48 дБ |
| Питание | DC 12 В (±10%) |
| Температурный режим | -10°C ~ +30°C |
| Потребляемый ток, не более | 0,1 А |
| Габариты | 32x32x26 мм |

Примеры изображений

| Изображение с камеры | Разрешение |
| --- | --- |

Особенности видеокамеры видеонаблюдения GERMIKOM S-3

Черно-белая модульная камера GERMIKOM S-2 предназначена для внутреннего и уличного (при применении термокожуха GERMIKOM GM-60) видеонаблюдения и обладает рядом уникальных возможностей, повышающих надежность и качество системы, отвечающей за видеонаблюдение в целом:

- Защита от переполюсовки питания

- Устойчивая работа видеокамеры при падении напряжения питания до 9 Вольт

- Электронный фильтр, повышающий четкость изображения в дневное время

- Компенсация задней засветки

- Возможность дополнительной регулировки резкости

- Возможность замены объектива

Широкий выбор углов обзора

| Камера | GERMIKOM S-3 |
| --- | --- |
| Угол обзора | 110° | 90° | 78° | 56° | 44° | 28° | 21° | 12° | 10° | 6° |

Устройство и принцип работы

GERMIKOM S-3 - это черно-белая модульная камера видеонаблюдения высокой чувствительности с объективом с фиксированной диафрагмой.

Камера видеонаблюдения формирует видеосигнал на твердотельном приемнике в стандарте CCIR (50 Герц, 625 строк). Сигнал может непосредственно выводиться на цифровые системы безопасности, бытовой ТВ-приемник (вход VIDEO IN), видеомонитор или видеомагнитофон. При необходимости могут быть использованы свитчеры, мультиплексоры и другое видеооборудование.

Питание камеры должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания = 12 В (±10%) ; 0,3 А (в комплект не входит).

Подавление шума в условиях низкой освещенности

В сумерках уровень сигнала с видеосенсора становится сопоставим с собственными шумами электронных узлов. Этот шум не имеет четко выраженных спектральных компонентов и создает характерные случайные помехи по всему полю изображения. Специалисты даже присвоили особое название такому типу помех – «белый шум».

Существует два основных пути уменьшения таких помех – тщательное проектирование электронной схемы и особая обработка сигнала с CCD-матрицы. Разработчики камер GERMIKOM провели много экспериментов по подбору малошумящих компонентов, оптимизации режимов их работы. Кроме того, в камере имеется модуль дополнительной обработки видеосигнала при пониженной освещенности. Все это сделало картинку четкой и детальной даже при слабом освещении.

| Шумы при низкой освещенности | Изображение с камеры GERMIKOM |
| --- | --- |

Установка и соединение

К установке и подключению видеокамеры дожен допускаться квалифицированный технический персонал, имеющий опыт работы с системами видеонаблюдения.

Процесс установки может значительно отличаться в зависимости от типа корпуса, в который устанавливается видеокамера.

Назначение контактов разъема видеокамеры

| Цвет контакта | Назначение контакта |
| --- | --- |
| Красный | +12 Вольт |
| Чёрный | Общий |
| Жёлтый | Видео |