Технические характеристики

| параметры | значения |
| --- | --- |
| Видеосенсор | SONY EXview HAD |
| Разрешение | 600 твл |
| Чувствительность | 0,003 лк |
| Объектив | Вариофокальный |
| Видеовыход | 1 В / 75 Ом (CCIR) |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 48 дБ |
| Питание | DC 12 В (±10%) |
| Температурный режим | -10°C ~ +30°C |
| Потребляемый ток, не более | 0,1 А |
| Габариты | 32x32x62 мм |

Примеры изображений

| угол обзора 130° | угол обзора 30° |
| --- | --- |

Особенности

Черно-белая модульная камера GERMIKOM SX-5 предназначена для внутреннего и уличного (при применении термокожуха GERMIKOM GM-100) видеонаблюдения.

Охранная видеокамера оснащена 1/3 дюймовым видеосенсором EXview HAD, формирующим изображение с чувствительностью 0,003 люкс и разрешением 600 твл. В серии камер SX-5 используется видеомодуль с варифокальным объективом с АРД, позволяющий работать в условиях постоянно изменяющейся освещенности объекта. Камеры предназначены для видеонаблюдения в условиях средней и низкой освещенности, где не требуется высокая детализация.

Стандартно камера оснащается объективом, позволяющим изменять угол обзора в пределах 130° - 30°.

Камера обладает рядом уникальных возможностей, повышающих надежность и качество системы видеонаблюдения в целом:

- Защита от переполюсовки питания

- Устойчивая работа камеры при падении напряжения питания до 9 Вольт

- Электронный фильтр, повышающий четкость изображения в дневное время

- Компенсация задней засветки

- Возможность подстройки угла обзора под конкретные задачи системы видеонаблюдения

- Возможность дополнительной регулировки резкости

Устройство и принцип работы

GERMIKOM SX-5 - это черно-белая модульная видеокамера высокой чувствительности с варифокальным объективом с функцией АРД.

Видеокамера формирует видеосигнал на твердотельном видеосенсоре в стандарте CCIR. Сигнал может  выводиться непосредственно на цифровую систему видеонаблюдения, бытовой ТВ-приемник (вход VIDEO IN), видеомонитор или видеомагнитофон, при необходимости могут быть использованы свитчеры, мультиплексоры и другое видеооборудование.

Питание охранной видеокамеры должно осуществляться от внешнего стабилизированного источника питания = 12 Вольт(±10%) ; 0,3 Ампер(в комплект не входит).

Подавление шума в условиях низкой освещенности

В сумерках уровень сигнала с видеосенсора становится сопоставим с собственными шумами электронных узлов. Этот шум не имеет четко выраженных спектральных компонентов и создает характерные случайные помехи по всему полю изображения. Специалисты даже присвоили особое название такому типу помех – «белый шум».

Существует два основных пути уменьшения таких помех – тщательное проектирование электронной схемы и особая обработка сигнала с CCD-матрицы. Разработчики камер GERMIKOM провели много экспериментов по подбору малошумящих компонентов, оптимизации режимов их работы. Кроме того, в камере имеется модуль дополнительной обработки видеосигнала при пониженной освещенности. Все это сделало картинку четкой и детальной даже при слабом освещении.

| Шумы при низкой освещенности | Изображение с камеры GERMIKOM |
| --- | --- |

Установка и соединение

К установке и подключению видеокамеры дожен допускаться квалифицированный технический персонал, имеющий опыт работы с системами видеонаблюдения.

Процесс установки может значительно отличаться в зависимости от типа корпуса, в который устанавливается видеокамера.

Назначение контактов разъема видеокамеры

| Цвет контакта | Назначение контакта |
| --- | --- |
| Красный | +12 Вольт |
| Чёрный | Общий |
| Жёлтый | Видео |

Регулировка

Для настройки варифокальной модульной видеокамеры, в первую очередь, необходимо отрелугировать фокусное расстояние, с помощью соответствующего регулятора, изображенного на рисунке, а затем отрегулировать резкость.

Рекомендации по эксплуатации

Для нормальной работы камер – внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

При нарушении нормальной работы камеры видеонаблюдения отключите ее от сети и свяжитесь с производителем, либо с дилером.

Не устанавливайте камеру в местах, которые не соответствуют рабочему температурному режиму камеры: ниже -10°С и выше +30°С.

Для нормальной передачи видеосигнала от камеры до ее потребителя (монитора или другого охранного видеооборудования) необходимо применение высокочастотного коаксиального кабеля с волновым сопротивлением R = 75 Ом и с медной оплеткой. Применение кабелей с другим волновым сопротивлением или с алюминиевой оплеткой не гарантирует качественную работу устройства.