СLE

LBUS -TCP/IP конвертер без ключа и считывателя.

Конвертер предназначен для преобразования сигналов протокола TCP/IP в сигналы двухпроводного специального интерфейса линии связи контроллеров Legos (LBus). Конвертер подключается к локальной компьютерной сети. Посредством управляющего компьютера выставляется IP-адрес, который используется при обращении системы к данному конвертеру.

Конвертер выполнен в пластиковом корпусе, на верхнюю панель которого выведены индикатор контроля питания и индикатор контроля передачи данных. На задней панели устройства располагаются винтовая клеммная колодка для подключения линии связи контроллеров (LBus) и разъем для подключения сетевого адаптера питания. На передней панели располагается гнездо RJ-45 для подключения локальной компьютерной сети. Питание конвертера осуществляется от ближайшего контроллера или от сетевого адаптера питания

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Напряжение питания постоянное, В | 10-15 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 50 |
| Интерфейс связи с контроллером | LBUS |
| Интерфейс связи с компьютером | TCP/IP |
| Встроенный считыватель | нет |
| Встроенный электронный ключ | нет |
| Скорость передачи информации, бод | 9600 |
| Количество линий связи с контроллерами | 1 |
| Количество подключаемых контроллеров, не более | 256 |
| Удаленность от контроллера, не более, м | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 105х52х29 |
| Масса, не более, г | 200 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |