СLU

LBUS - USB конвертер с ключом. Без считывателя. 1 линия связи.

Конвертер предназначен для преобразования сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного специального интерфейса линии связи контроллеров Legos (LBus). Конвертер подключается к порту USB управляющего компьютера. Выпускается в двух модификациях: со встроенным считывателем Proximiti-карт и без него.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Напряжение в линии, В | 8-13 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 100 |
| Интерфейс связи с контроллером | LBUS |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Встроенный считыватель | нет |
| Встроенный электронный ключ | да |
| Скорость передачи информации, бод | 9600 |
| Количество линий связи с контроллерами | 1 |
| Количество подключаемых контроллеров, не более | 256 |
| Удаленность от контроллера, не более, м | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 100х52х23 |
| Масса, не более, г | 200 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |