DIF

Универсальность и масштабируемость модульной инженерной системы Legos достигается благодаря использованию адресных микрочипов, позволяющих осуществлять мониторинг и управлять любыми периферийными устройствами.

Основная задача адресного микрочипа – осуществлять взаимодействие между контроллерами Legos и различными периферийными устройствами. Благодаря небольшому размеру микрочип может быть встроен практически в любое устройство, например, датчик, компрессор, считыватель или светильник.

Адресный микрочип — это крошечная, залитая компаундом плата с проводными выводами. На плате размещен микропроцессор с уникальным адресом, прошитым при изготовлении, и ряд обслуживающих элементов.

Микрочип является универсальным благодаря возможности программировать его микропроцессор.

Адресный микрочип DIF позволяет осуществлять контроль охранного шлейфа (обрыв, норма, тревога, короткое замыкание).

Изменяемая задержка постановки на охрану, измерение напряжения шлейфа.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | информационный адресный микрочип |
| Напряжение питания, постоянное, В | 11,5 - 15 |
| Потребляемый ток, мА | не более 2 |
| Габаритные размеры, мм | 22х11х6 |
| Масса, г | не более 5 |
| Максимальная удаленность от контроллера, м | 500 * |
| Напряжение адресной шины, В | 5 + 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+85 |

*При использовании кабеля сечением не менее 0,5 кв.м.