DLR

Универсальность и масштабируемость модульной инженерной системы Legos достигается благодаря использованию адресных микрочипов, позволяющих осуществлять мониторинг и управлять любыми периферийными устройствами.

Основная задача адресного микрочипа – осуществлять взаимодействие между контроллерами Legos и различными периферийными устройствами. Благодаря небольшому размеру микрочип может быть встроен практически в любое устройство, например, датчик, компрессор, считыватель или светильник.

Адресный микрочип — это крошечная, залитая компаундом плата с проводными выводами. На плате размещен микропроцессор с уникальным адресом, прошитым при изготовлении, и ряд обслуживающих элементов.

Микрочип является универсальным благодаря возможности программировать его микропроцессор.

Адресный микрочип DLR позволяет контролировать наличие напряжения на подключенном устройстве. Встроенное управляемое твердотельное реле.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | исполнительно-контролирующий адресный микрочип |
| Напряжение питания, постоянное, В | 10 - 15 |
| Потребляемый ток, мА | не более 7 |
| Габаритные размеры, мм | 22х11х12 |
| Масса, г | не более 12 |
| Максимальная удаленность от контроллера, м | 500 * |
| Исполнительный элемент | микроэлектронное реле |
| Напряжение адресной шины, В | 5 + 0,5 |
| Коммутируемое напряжение исполнительного элемента, В | 60 DC |
| Коммутируемый ток исполнительного элемента, А | 1,5 |
| Вид нагрузки | активная, индуктивная |
| Напряжение логической "1", В | +3,6...+27 |
| Напряжение логического "0", В | менее 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+85 |

*При использовании кабеля сечением не менее 0,5 кв.м.