DTR

Универсальность и масштабируемость модульной инженерной системы Legos достигается благодаря использованию адресных микрочипов, позволяющих осуществлять мониторинг и управлять любыми периферийными устройствами.

Основная задача адресного микрочипа – осуществлять взаимодействие между контроллерами Legos и различными периферийными устройствами. Благодаря небольшому размеру микрочип может быть встроен практически в любое устройство, например, датчик, компрессор, считыватель или светильник.

Адресный микрочип — это крошечная, залитая компаундом плата с проводными выводами. На плате размещен микропроцессор с уникальным адресом, прошитым при изготовлении, и ряд обслуживающих элементов.

Микрочип является универсальным благодаря возможности программировать его микропроцессор.

Адресный цифровой приемопередатчик данных DTR обеспечивает подключение в адресную шину считывателя, с целью присвоения ему определенного адреса. DTR передает в контроллер коды ключей, а также, в зависимости от режима работы контроллера, управляет светодиодами и излучателем звука считывателей. В качестве считывателей могут использоваться Proximity-считыватели PLR2EH.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | информационный адресный микрочип |
| Напряжение питания, постоянное, В | 11,5 - 15 |
| Габаритные размеры, мм | 27х11х8 |
| Масса, г | не более 5 |
| Интерфейс связи со считывателем | Touch Memory, Wiegand-26 (с TWT) |
| Максимальная удаленность от контроллера, м | 500 * |
| Максимальная удаленность от считывателя, м | 15 * |
| Напряжение адресной шины, В | 5 + 0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+85 |

*При использовании кабеля сечением не менее 0,5 кв.м.