Модуль расширения EMR

При помощи адресных модулей в системах Legos осуществляется взаимодействие между контроллерами и различными периферийными устройствами. Модуль обладает уникальным адресом в системе, подключается к адресной линии LMicro и к периферийным устройствам. Не требует дополнительного источника питания.

Модуль расширения EMR совместно с proximity-считывателем PLR2 обеспечивает удаленное считывание уникального кода proximity-карты и передачу его в контроллер, а также передачу в контроллер информации о состоянии «сухих контактов» контролируемых устройств.

Модуль расширения EMR выполнен в виде отдельного выносного блока, помещенного в пластиковый корпус.

Адресный модуль. Управление удаленным считывателем. Только для контроллеров L5L04 и L5L32.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Тип | адресный модуль |
| Напряжение питания постоянное, В | 10-15 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 65х58х30 |
| Масса, не более, г | 50 |
| Интерфейс связи со считывателем | Touch Memory, Wiagand-26 (с TWT преобразователем) |
| Максимальная удаленность от контроллера, м* | 500 |
| Максимальная удаленность от считывателя, м* | 15 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | -30...+85 |
| Масса устройства, не более, г | 50 |

*При использовании кабеля сечением не менее 0,5 кв.м.