Локализатор короткого замыкания / разветвитель IPS

Предназначен для электрической изоляции короткозамкнутых участков кольцевой адресной линии LMicro. Используется в качестве разветвителя линии LMicro. Питание локализатора производится по питающей линии адресной шины или от дополнительного стабилизированного источника питания, подключаемого к сети переменного напряжения 220 В. Светодиодное отображение режимов.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Напряжение питания постоянное, В | 10-15 |
| Ток потребления, не более, мА | 40 |
| Напряжение в питающей линии, В | 10-15 |
| Ток коммутации питающей линии, не более, А | 1,35 |
| Напряжение отключения ключа при перезагрузке, В | 10 |
| Индикация питания и информационного обмена в линии | световая |
| Габаритные размеры, мм | 47х47х22 |
| Масса, не более, г | 80 |