Контрольно-учётный прибор (КУП)

Система контроля персонала «Ход-тест» предназначена для контроля работы персонала и анализа полученной информации с целью определения добросовестности выполнения персоналом своих функциональных обязанностей.

Принцип работы системы:

На заранее проработанных маршрутах обхода территории объекта или на стационарных постах устанавливаются специальные метки. Сотрудник на маршруте обхода должен прикладывать КУП последовательно к каждой контрольной метке. В памяти прибора сохраняется последовательность пройденных меток и время их прохождения. На основании этой информации с помощью ПО Legos формируется отчет о работе сотрудника, включающий в себя контроль последовательности прохождения меток и время их прохождения в соответствии с заданным расписанием.

КУП состоит из корпуса из нержавеющей стали, внутри которого находится батарейный отсек, электронная плата и считыватель.

В приборе регистрируются помимо считывания ключей следующие типы событий: вскрытие (удар) прибора, источник питания разряжен (прибор выдает сигнализацию при считывании ключей), переполнение памяти прибора (состоялось 1024 считывания). Если в КУП зафиксированы вышеуказанные события, то при считывании информации из прибора они добавляются в список событий программы.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Количество регистрируемых событий в памяти КУП | 1024 |
| Количество КУП в системе | до 256 |
| Режим работы | круглосуточный |
| Индикация КУП при считывании | световая, звуковая |
| Напряжение питания КУП / тип батареи | 3,6 В / 2/ 3АА |
| Ресурс работы КУП от одной батареи | до 250000 считываний |
| Габаритные размеры КУП, мм | 25х167 |
| Масса КУП, не более, г | 300 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |