Универсальный контроллер L32

Универсальные контроллеры Legos серии L3 предназначены для построения сетевых и автономных адресных систем безопасности и автоматизации объектов различного назначения. Управляют охранно-пожарной сигнализацией, системой контроля и управления доступом через одну точку прохода, инженерным оборудованием.

Контроллеры передают информацию устройству мониторинга в режиме реального времени. При работе в автономном режиме контроллеры накапливают информацию и передают ее устройству мониторинга после восстановления связи с ним.

Контроллеры устанавливается внутри охраняемого объекта и рассчитаны на круглосуточный режим работы.

На базе контроллеров серии L3 создаются полностью готовые решения для автоматизации зданий. Контроллеры серии L3 работают только совместно с различными типами адресных микрочипов, которые обеспечивают взаимодействие с периферийным оборудованием.

Решения на базе данных контроллеров позволяют реализовать следующие функции:

- охранно-пожарная сигнализация и пожаротушение;

- контроль и управление доступом;

- управление насосной станцией и системой ВС;

- управление системой освещения;

- управление системой вентиляции;

- управление системой кондиционирования;

- управление системой отопления;

- учет потребления тепла;

- учет потребления электроэнергии;

- управление бытовыми приборами;

- управление системой полива.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Назначение | Универсальный (СКУД, ОПС, автоматика) |
| Тип точки доступа | Дверь |
| Монтажный бокс в комплекте | нет |
| Крепление | DIN-рейка |
| Количество подключаемых адресных микрочипов, не более, шт | 32 |
| Количество внутренних реакций | 64 |
| Наличие внутренних таймеров | да |
| Количество ключей/событий в памяти контроллера, не более, шт | 32000 |
| Количество поддерживаемых типов доступа | 7 |
| Количество расписаний доступа | 64 |
| Количество внутренних таймеров | 8 |
| Количество временных интервалов в сутки | 2 |
| Устройство настройки и мониторинга | компьютер |
| Длина линии связи LBUS, не более, м (при напряжении в линии 8,5-13,5 В) | 700 с усилителями МА 1 до 7 500 м) |
| Длина адресной шины LMicro, не более, м | 500 |
| Исполнительные реле | 1 реле NO/NC с переключаемыми контактами |
| Коммутируемый ток исполнительных реле, А | 2 (при U = 60 В DC) |
| Коммутируемый ток дополнительных реле, А | 1,5 / 0,75 (при U = 60 В DC) |
| Количество контроллеров на один конвертер, не более, шт. | 256 |
| Протокол работы со считывателями (подключаются через микрочип DTR) | Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT) |
| Напряжение питания основное, В | 12 ± 10% |
| Напряжение питания основное платы контроллера, В | 12 стабилизированное |
| Потребляемый ток (без учета нагрузок), не более, мА | 80 |
| Запрет повторного прохода (antipassback) | нет |
| Габаритные размеры, мм | 90х62х35 |
| Масса, не более, г | 100 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |