GSM-модуль L3G

GSM-модуль L3G предназначен для:

• дистанционного управления устройствами системы Legos с удаленного телефона при помощи голосового меню;

• дистанционного информирования о тревожных событиях системы Legos путем отправки SMS-сообщений на запрограммированные номера телефонов (в автоматическом режиме);

• приема от удаленных пользователей системы Legos SMS-сообщений о событиях на контролируемых объектах и передачи этой информации в базу данных Legos.

Управляется по адресной линии LBUS. Устанавливается на DIN-рейку, имеет выносную антенну

| Характеристика | Характеристика |
| --- | --- |
| Напряжение питания стабилизированное, В | 12 |
| Потребляемый ток (без учета нагрузок), не более, мА | 700 |
| Количество телефонных номеров | до 16 |
| Голосовое меню | до 64 команд |
| Количество одновременно отправляемых SMS- сообщений | до 15 |
| Габаритные размеры, мм | 90х62х35 |
| Масса, не более, г | 100 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +5.. +40 (при относительной влажности не более 90%) |
| Крепление | на DIN-рейку |
| Длина кабеля выносной антенны, м | 3 |