Контроллер L4D16

Контроллер предназначен для организации сетевых и автономных систем контроля и управления доступом малых, средних и крупных объектов. Позволяет осуществлять сбор и обработку информации обо всех перемещениях и наличии персонала и гостей на объекте.

Позволяет формировать отчеты, характерные для конкретного объекта путем интеграции на программном уровне в информационные системы.

Контроллер управляет исполнительными устройствами, световыми или звуковыми оповещателями и передаёт сообщения оператору путем формирования событий в ПО «Legos».

Устройство предназначено для установки внутри охраняемого объекта и рассчитано на круглосуточный режим работы.

Контроллер L4D16 представляет собой печатную плату с установленными на ней электронными элементами. Основными узлами являются: микроконтроллер, микросхемы часов и энергонезависимой памяти, два силовых реле с переключаемыми контактами и винтовые клеммы для подключения проводов. Контроллер размещается в пластиковом корпусе.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Назначение | СКУД |
| Тип точки доступа | Дверь |
| Монтажный бокс в комплекте | нет |
| Крепление | пластм. бокс на стену |
| Количество типов доступа | 11 |
| Количество ключей/событий в памяти контроллера | 16000 |
| Напряжение питания стабилизированное, В | 12 |
| Напряжение питания основное платы контроллера, В | 12 стабилизированное |
| Потребляемый ток, не более, мА | 85 |
| Исполнительные реле | 2 реле с переключаемыми контактами |
| Коммутируемый ток исполнительных реле, А | 2 (при U= 60 В DC) |
| Встроенный модуль расширения | MR-2S (разблокировка двери) |
| Протокол связи со считывателем | Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT) |
| Интерфейс связи с компьютером | LBUS |
| Удаленность считывателя от контроллера, не более, м | 15 - Touch Memory 100 - Wiegand-26 |
| Длина линии LBUS, не более, м | 700 (с усилителями МА 1 до 7 500 м) |
| Запрет повторного прохода (antipassback) | да |
| Габаритные размеры, мм | 82х132х34 |
| Масса, не более, г | 100 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |