Контроллер L5764

Система адресной охранно-пожарной сигнализации, предназначенная для использования на различных объектах. Эффективно работает как в сетевом, так и в автономном режимах. Может выступать в качестве подсистемы ОПС в составе интегрированной системы безопасности. Контроллеры размещаются в металлических боксах, запираемых на ключ и имеющих тампер вскрытия. Питаются от сети переменного тока или резервного источника питания.

Настройка ОПС осуществляется с помощью универсального программного обеспечения Legos.

Система охранной сигнализации построена по адресному принципу и предназначена для использования в автономном или сетевом режимах.

Обеспечивает:

- Контроль состояния шлейфов сигнализации и охранных извещателей;

- Постоянный опрос в дежурном режиме адресных микрочипов, обработку и анализ полученных от них информации и принятие решения о формировании сообщений «тревога», «неисправность» оператору;

- Полнофункциональную работу в автономном режиме и последующую передачу всей накопившейся информации о событиях в основную базу данных программного обеспечения Legos после связи с компьютером;

- Управление исполнительными устройствами, световыми и звуковым оповещением, формирование сигнала на пульт оператора;

- Постановку и снятие с охраны как отдельных пожарных групп, зон, так и всей системы в целом

- Индикацию состояния шлейфов сигнализации, охранных извещателей или групп на пульте мониторинга или ПК;

- Работу с планами и зонами объекта — размещение извещателей, групп и зон на планах объекта, радактирование, управление группами и извещателями, индикацию состояния. Возможность интеграции в систему безопасности объектов;

- Контроль и управление системой, ее отдельных элементов, групп и зон, как из единой диспетчетрской здания, так и дистанционное управление с удаленного рабочего места или центрального диспетчерского центра;

- Одновременное использование нескольких контроллеров охранной сигнализации и увеличение адресных микрочипов, что позволяет создать адресные системы охранной сигнализации любой категории сложности и назначения

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Назначение | ОПС |
| Монтажный бокс в комплекте | да |
| Крепление | монтажный бокс в стандартный электротехнический шкаф |
| Количество адресных линий LMicro | 2 |
| Количество подключаемых адресных микрочипов | 64 |
| Контроль шлейфа | да |
| Количество типов доступа | 3 |
| Количество внутренних реакций | 32 |
| Количество ключей/событий в памяти контроллера | 32000 |
| Напряжение питания основное, переменное, В | 220 |
| Напряжение питания основное платы контроллера, В | 12 стабилизированное |
| Напряжение питания резервное, постоянное (от аккумулятора), В | 12 |
| Емкость аккумулятора, AH | 7 |
| Потребляемый ток от сети, не более, мА | 300 |
| Потребляемый ток от аккумулятора, не более, мА | 110 / 300 (без нагрузки / с нагрузкой) |
| Исполнительные реле | 2 реле с переключаемыми контактами |
| Дополнительное реле, модули расширения | MR-4R (4 реле NO), адресные микрочипы |
| Коммутируемый ток исполнительных реле, А | 2 (при U= 60 В DC) |
| Коммутируемый ток дополнительных реле, А | 0, 5 (при U= 30 В DC) |
| Протокол связи со считывателем | Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT) |
| Интерфейс связи с компьютером | LBUS |
| Удаленность считывателя от контроллера, не более, м | 15 - Touch Memory, 100 - Wiegand-26 |
| Длина линии LBUS, не более, м | 700 (с усилителями МА 1 до 7 500 м) |
| Габаритные размеры, мм | 235x235x95 |
| Масса, не более, г | 3800 (без аккумулятора) |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |