Контроллер L5L04

Благодаря небольшой номенклатуре изделий, их унификации подключения и продуманной системной архитектуре построения, разработанная специалистами компании Legos система управления лифтами обладает высокой надежностью, простотой монтажа и обслуживания.

Базовыми элементами системы являются контроллеры Legos L5L04/32 и модули EMI, EMR.

- L5L04 контроллер управления лифтом с памятью на 4000 пользователей/событий;

- L5L32 контроллер управления лифтом с памятью на 32000 пользователей/событий;

- модуль EMI обеспечивает замыкание двух дополнительных удаленных релейных выходов;

- модуль EMR обеспечивает удаленное считывание идентификационного кода ключа.

Каждый из них контролирует и управляет санкционированным доступом персонала к 1 лифту в здании до 11 этажей. Разграничение прав доступа при помощи специализированного ПО Legos, делает пользователям доступными лишь определенные этажи. Доступ осуществляется при помощи Proximity и Touch Memory карт.

Система обеспечивает:

- Вызов лифта по карте доступа;

- Доставку пассажира лифта только на заранее прописанные в карте доступа этажи (лифтовая кабина может совершать остановку только на одном или нескольких этажах, в зависимости от прав доступа);

- Активирование системы управления лифтом по карте доступа (возможность выбора нужного этажа при контакте карты доступа со считывателем);

- Управление любыми типами лифтов, как пассажирскими, так и грузовыми;

- Выбор режимов доступа, разграничение по типу, времени, статусу и т.п.;

- Реакцию управления на аварийные команды от других систем безопасности и жизнеобеспечения здания (опускание лифтовой кабины на первый (посадочный) этаж для эвакуации людей в случае поступления команды от системы пожарной сигнализации здания).

L5L04 - контроллер для управления лифтом с памятью на 4000 пользователей/событий. Работает с модулями расширения EMR и EMI. Вызов лифта с этажа и пуск на этаж внутри кабины по картам. Максимум 11 этажей. Металлический корпус с блоком питания.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Назначение | СКУД |
| Тип точки доступа | лифт |
| Монтажный бокс в комплекте | да |
| Крепление | монтажный бокс в стандартный электротехнический шкаф |
| Количество типов доступа | зависит от этажей |
| Количество ключей/событий в памяти контроллера | 4000 |
| Напряжение питания основное, переменное, В | 220 |
| Напряжение питания основное платы контроллера, В | 12 стабилизированное |
| Напряжение питания резервное, постоянное (от аккумулятора), В | 12 |
| Емкость аккумулятора, AH | 7 |
| Потребляемый ток от сети, не более, мА | 300 |
| Исполнительные реле | 2 реле с переключаемыми контактами |
| Дополнительные адресные модули | EMR - управление считывателями EMI - 2 реле с переключаемыми контактами |
| Коммутируемый ток исполнительных реле, А | 2 (при U= 60 В DC) |
| Коммутируемый ток дополнительных реле, А | 2 (при U= 60 В DC) |
| Протокол связи со считывателем | Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT) |
| Интерфейс связи с компьютером | LBUS |
| Удаленность считывателя от контроллера, не более, м | 15 - Touch Memory 100 - Wiegand-26 |
| Длина линии LBUS, не более, м | 700 (с усилителями МА 1 до 7 500 м) |
| Запрет повторного прохода (antipassback) | нет |
| Габаритные размеры, мм | 235x235x95 |
| Масса, не более, г | 3800 (без аккумулятора) |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |