Контроллер L5TC32

Контроль доступа с использованием турникетов обеспечивает автоматизированный контроль и управление пропускным режимом на различных объектах.

L5TC32 - контроллер СКУД для управления турникетом с картоприёмником на 32000 пользователей/событий. 64 расписания доступа, 10 типов доступа, 3 временных интервала на сутки. Функция “Antipassback”. Модуль расширения  MR 4S2R для картоприемников (накопителей).

Металлический корпус с блоком питания.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Назначение | СКУД |
| Тип точки доступа | турникет с картоприёмником |
| Монтажный бокс в комплекте | да |
| Крепление | монтажный бокс в стандартный электротехнический шкаф |
| Количество типов доступа | 10 |
| Количество ключей/событий в памяти контроллера | 32000 |
| Напряжение питания основное, переменное, В | 220 |
| Напряжение питания основное платы контроллера, В | 12 стабилизированное |
| Напряжение питания резервное, постоянное (от аккумулятора), В | 12 |
| Емкость аккумулятора, AH | 7 |
| Потребляемый ток от сети, не более, мА | 300 |
| Исполнительные реле | 2 реле с переключаемыми контактами |
| Дополнительные реле, модули расширения | MR-4S2R (разблокировка двери) (2 реле NO/NC) |
| Коммутируемый ток исполнительных реле, А | 2 (при U= 60 В DC) |
| Коммутируемый ток дополнительных реле, А | 0,5 (при U= 30 В DC) |
| Протокол связи со считывателем | Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT) |
| Интерфейс связи с компьютером | LBUS |
| Удаленность считывателя от контроллера, не более, м | 15 - Touch Memory 100 — Wiegand-26 |
| Длина линии LBUS, не более, м | 700 (с усилителями МА 1 до 7 500 м) |
| Запрет повторного прохода (antipassback) | да |
| Габаритные размеры, мм | 235x235x95 |
| Масса, не более, г | 3800 (без аккумулятора) |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |