Контроллер L83

Универсальный контроллер L83 со встроенным  активным TCP-IP конвертером.

Управляет: СКУД, ОПС и автоматикой.

L83 подключается в общую сеть Ethernet, обеспечивая полную независимость его работы от расположения контролируемых объектов.

Контроллеру L83 можно задать периодичность времени опроса сервером, что существенно снижает расход трафика. Также L83 сам инициализирует свой опрос после изменения своего состояния, будь-то проход, сработка геркона или датчика автоматики. Это позволяет подключать одновременно до 15000 контроллеров к одному серверу, так как сервер не загружен постоянным опросом, а просто периодически посылает на него тестовый сигнал отвечает/не_отвечает.

В устройстве имеются внутренние таймеры, обеспечивается контроль питания и уровня заряда аккумулятора. Контроллер L83 заключен в металлический корпус с блоком питания.

Система на базе контроллеров L83 предназначена для использования на объектах любого назначения и масштаба, в том числе на крупных территориально распределенных объектах. Система позволяет одновременно реализовать функции СКУД и адресной ОПС. Контроллеры подключаются непосредственно к Ethernet-сети и работают в активном режиме, что позволяет организовать централизованное управление с одного сервера более чем 3000 удаленных контроллеров. Эффективная работа в сетевом и в автономном режимах.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Назначение | Универсальный (СКУД, ОПС, автоматика) |
| Тип точки доступа | дверь |
| Монтажный бокс в комплекте | да |
| Крепление | плата контроллера в 19” аппаратную стойку или бокс электротехнический шкаф |
| Количество адресных линий LMicro | 1 |
| Длина адресной линии LMicro, не более, м | 500 |
| Количество подключаемых адресных микрочипов, не более | 32 |
| Количество внутренних программируемых реакций, не более | 64 |
| Количество типов доступа | 4 |
| Количество ключей/событий в памяти контроллера | 32000 |
| Количество внутренних таймеров | 32 |
| Напряжение питания основное, переменное, В | 220 |
| Напряжение питания основное платы контроллера, В | 15 постоянное |
| Напряжение питания резервное, постоянное (от аккумулятора), В | 12 |
| Емкость аккумулятора, AH | 7 |
| Потребляемый ток от сети переменного тока (без учета нагрузок), не более, мА | 300 |
| Потребляемый ток от основного напряжения питания платы контроллера (без учета нагрузок) | не более 150 мА |
| Исполнительные реле | 2 реле с переключаемыми контактами |
| Дополнительное реле | адресные микрочипы |
| Коммутируемый ток исполнительных реле, А | 2 (при U= 60 В DC) |
| Коммутируемый ток дополнительных реле, А | 0,5 (при U= 30 В DC) |
| Протокол связи со считывателем | Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT) |
| Интерфейс связи с компьютером | TCP/IP |
| Удаленность считывателя от контроллера, не более, м | 15 - Touch Memory, 100 - Wiegand-26 |
| Длина линии LBUS, не более, м | 700 (с усилителями МА 1 до 7 500 м) |
| Габаритные размеры, мм | 235x235x95 |
| Масса, не более, г | 3800 (без аккумулятора) |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |