Контроллер L8D04

Контроллер предназначен для организации сетевых и автономных систем контроля и управления доступом.

Контроллер управляет исполнительными устройствами, световыми или звуковыми оповещателями и передает информацию о событиях системы в ПО Legos, которое позволяет оператору наблюдать за событиями в режиме реального времени, а также формировать отчеты, характерные для конкретного объекта путем интеграции на программном уровне в информационные системы предприятия.

Это решение для крупных организаций с большим числом сотрудников, имеющих достаточно широкую сеть офисных и других помещений в различных зданиях на больших удаленных друг от друга территориях, вплоть до разных городов.

Подключение контроллеров производится по Ethernet-сети. При возникновении событий они самостоятельно инициируют своё обслуживание сервером Legos, что позволяет организовать с одного сервера централизованное управление одновременно более чем 3000 контроллерами.

Устройство устанавливается внутри охраняемого объекта и рассчитано на круглосуточный режим работы.

L8D04 - контроллер СКУД для двери. Передача данных по Ethernet. 4000 пользователей/событий. 64 расписания доступа, 11 типов доступа, 3 временных интервала на сутки. Функция «antipassback». Контроль двух датчиков прохода. Два НО/НЗ реле. Контроль питания и уровня заряда аккумулятора. Аварийное открывание двери. Формирование тревожного сигнала. Металлический корпус с блоком питания.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Назначение | СКУД |
| Тип точки доступа | Дверь |
| Монтажный бокс в комплекте | да |
| Крепление | плата контроллера в 19” аппаратную стойку или бокс электротехнический шкаф |
| Количество ключей/событий в памяти контроллера, не более, шт | 4000 |
| Количество типов доступа | 11 |
| Количество расписаний доступа | 64 |
| Количество временных интервалов в сутки | 3 |
| Напряжение питания основное, переменное, В | 220 |
| Напряжение питания основное платы контроллера, В | 15 постоянное |
| Напряжение питания резервное, постоянное (от аккумулятора), В | 12 |
| Емкость аккумулятора, AH | 7 |
| Потребляемый ток от сети (без учета нагрузок), не более, мА | 300 |
| Потребляемый ток от основного напряжения питания платы контроллера (без учета нагрузок), не более, мА | 150 |
| Исполнительные реле | 2 реле с переключаемыми контактами |
| Встроенный модуль расширения | MR-2S (разблокировка двери) |
| Коммутируемый ток исполнительных реле, А | 2 (при U= 60 В DC) |
| Протокол связи со считывателем | Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT) |
| Интерфейс связи с компьютером | TCP/IP |
| Удаленность считывателя от контроллера, не более, м | 15 - Touch Memory 100 - Wiegand-26 |
| Длина линии LBUS, не более, м | 700 (с усилителями МА 1 до 7 500 м) |
| Запрет повторного прохода (antipassback) | да |
| Габаритные размеры, мм | 235x235x95 |
| Масса, не более, г | 3800 (без аккумулятора) |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |