MA1

Магистральный усилитель предназначен для усиления сигналов в линии связи контроллеров LBUS. Используется со всеми сериями контроллеров Legos. Питание усилителя осуществляется от

одного или двух ближайших контроллеров или от отдельного источника питания.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Напряжение питания постоянное, В | 10-15 |
| Ток потребления, не более, мА | 30 |
| Удаленность от контроллера, не более | 700 |
| Габаритные размеры, мм | 66х48х26 |
| Масса, не более, г | 50 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |