Пульт индикации RC70

Пульт индикации предназначен для отображения состояния контроллера, выдачи визуальной информации и звуковых сигналов при возникновении тревожной ситуации. Конструктивно выполнен в виде самостоятельного блока в пластмассовом корпусе. На передней панели расположены встроенные жидкокристаллический и светодиодный индикаторы, звуковой излучатель. Пульт отображаeт состояние групп охранно-пожарной сигнализации (под охраной, без охраны, пожар, тревога и др.).

4 экранных меню, только для контроллера ОПС L5764.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Количество подключаемых контроллеров | 1 |
| Количество знаков информационного поля ЖКИ | 32 |
| Возможность управления экранным меню | да |
| Количество экранных меню | 4 |
| Напряжение питания постоянное, В | 10-15 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 150 |
| Удаленность от контроллера, не более, м | 100 |
| Габаритные размеры, мм | 178х50х28 |
| Масса, не более, г | 150 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |