«Универсальный офис». Комплект СКД + ОПС

«Универсальный Офис» представляет собой комплекты системы контроля управления доступом на 1 дверь, с функциями учета рабочего времени, фотоидентификации и охранной сигнализации.

Поставляются в одной коробке, имеют законченный товарный вид, удобны в продвижении и реализации, не имеют аналогов в данном ценовом сегменте.

Комплект включает в себя всё необходимое для подключения системы контроля и управления доступом в офисе, рассчитанном до 150 человек, а также управление охранно-пожарной сигнализацией.

Набор «Универсальный офис» СКД + ОПС позволяет реализовать следующие функции:

- Управление доступом в офис

- Контроль и учет рабочего времени сотрудников

- Управление охранной сигнализацией

В состав комплекта системы «Универсальный офис СКД+ОПС» входят следующие элементы:

| Наименование | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| L3U | Универсальный контроллер Legos серии L3 (СКУД, ОПС, автоматика) | 1 |
| PLR2EH | Считыватель Proximity карт стандартов EM-Marine и HID (интерфейс Touch Memory / Wiegand-26) | 2 |
| DTR | Адресный микрочип. Обеспечивает подключение в адресную шину считывателя, с целью присвоения ему определенного адреса | 2 |
| DGR | Адресный микрочип. Контроль «сухих контактов» ( замок) | 1 |
| DGT | Адресный микрочип. Контроль «сухих контактов» (извещатель двери, запрос на вход) | 2 |
| DIF | Адресный микрочип. Контроль охранного шлейфа (обрыв, норма, тревога, короткое замыкание) | 1 |
| ПО Эконом (СКУД + ОПС) | Программное обеспечение Legos. Предназначено для настройки системы, мониторинга объектов и управления системой | 1 |
| CLU EH | Конвертер со встроенным считывателем и ключом. Предназначен для подключения контроллера к компьютеру | 1 |
| APS5 | Адресный импульсный стабилизированный источник питания | 1 |
|  | Кнопка «Запрос на вход» | 1 |
|  | Магнитно-контактный извещатель двери | 1 |
|  | Звуковой оповещатель (взлом) | 1 |
|  | Инфракрасный извещатель | 1 |
|  | Дин-рейка | 1 |