TWT

Двухканальный преобразователь интерфейса для использования в системах контроля и управления доступом. Обеспечивает преобразование интерфейса Wiegand-26 в интерфейс Touch Memory.

TWT используется в случаях, когда к контроллерам Legos необходимо подключить proximity-считыватели, работающие по протоколу Wiegand-26.

Преобразователь протоколов TWT выполнен в виде отдельного блока, помещенного в пластиковый корпус.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Напряжение питания постоянное, В | 8-15 |
| Потребляемый ток, не более, мА | 10 |
| Интерфейс связи с компьютером | Touch Memory |
| Интерфейс связи сo считывателем | Wiegand-26 |
| Скорость передачи информации, бод | 9600 |
| Удаленность от контроллера, не более, м | 15 |
| Удаленность от считывателя, не более, м | 100 |
| Температурный диапазон, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |
| Габариты (без учета выводов), мм | 38×37×10 |
| Масса устройства, не более, г | 50 |