Контрольная точка

Система контроля персонала «Ход-тест» предназначена для контроля работы персонала и анализа полученной информации с целью определения добросовестности выполнения персоналом своих функциональных обязанностей.

Принцип работы системы:

На заранее проработанных маршрутах обхода территории объекта или на стационарных постах устанавливаются специальные метки. Сотрудник на маршруте обхода должен прикладывать КУП последовательно к каждой контрольной метке. В памяти прибора сохраняется последовательность пройденных меток и время их прохождения. На основании этой информации с помощью ПО Legos формируется отчет о работе сотрудника, включающий в себя контроль последовательности прохождения меток и время их прохождения в соответствии с заданным расписанием.

Контрольные точки конструктивно представляют собой ключи Touch Memory (ключи iButton), которые крепятся в специальные держатели, изготовленные из нержавеющей стали.